## Slide 1: CONTROL DE EMICIONES AUTOMOTRICES
Prof. Raúl Tapia Moreno
Juan José Fabian Barba
Grupo; Automotriz 5102
Plantel Conalep Jalostotitlan

## Slide 2: INTRODUCCION
El término control de emisiones se refiere a las tecnologías que se utilizan para reducir las causas de contaminación del aire producida por los automóviles. Los controles sobre las emisiones han reducido las emisiones producidas por automóviles en términos de cantidad por distancia recorrida. Sin embargo, el aumento sustancial en las distancias recorridas por cada vehículo, así como el aumento del número de vehículos tiene como consecuencia que la disminución total de las emisiones sea cada vez menor.

## Slide 3: CARACTERISTICAS DEL CICLO OTTO
Es el ciclo termodinámico que se aplica en los motores de combustión interna de encendido provocado. Se caracteriza porque en una primera aproximación teórica, todo el calor se aporta a volumen constante.

## Slide 4
- Durante la primera fase, el pistón se desplaza hasta el PMI y la válvula de admisión permanece abierta, permitiendo que se aspire la mezcla de combustible y aire hacia dentro del cilindro
Durante la segunda fase las válvulas permanecen cerradas y el pistón se mueve hacia el PMS, comprimiendo la mezcla de aire y combustible. Cuando el pistón llega al final de esta fase, la bujía se activa por medio de brújulas solares que enciende la mezcla.

## Slide 5
Durante la tercera fase, se produce la combustión de la mezcla, liberando energía que provoca la expansión de los gases y el movimiento del pistón hacia el PMI. Se produce la transformación de la energía química contenida en el combustible en energía mecánica trasmitida al pistón.
En la cuarta fase se abre la válvula de escape y el pistón se mueve hacia el PMS, expulsando los gases producidos durante la combustión y quedando preparado para empezar un nuevo ciclo.

## Slide 6
La eficiencia o rendimiento térmico de un motor depende de la relación de compresión, proporción entre los volúmenes máximo y mínimo de la cámara de combustión. Esta proporción suele ser de 8 a 1 o hasta de 10 a 1.
Una relación de compresión baja no requiere combustible con alto número de octanos; de la misma manera, una compresión alta requiere un combustible de alto número de octanos, para evitar los efectos de la detonación.

## Slide 7
La proporción de aire y combustible ha de permanecer lo más uniforme posible, dentro de unos estrechos márgenes de variación, se denomina factor lambda y se sitúa alrededor de 14-15 partes de aire en peso por cada parte de gasolina en peso, estando la mezcla estequiométrica aire/gasolina en 14,7:1

## Slide 8: CARACTERISTICAS FISICAS Y QUIMICAS DE LOS COMBUSTIBLES
Características químicas: - es una molécula orgánica compuesta de cadenas de 8 carbonos en general. - es un compuesto apolar. - es combustible e inflamable. - volatiliza rápidamente. - esta limitada como recurso de combustión para motores.

## Slide 9
Características físicas: - octanaje: se la define como la principal propiedad de la gasolina ya que esta altamente relacionada al rendimiento del motor del vehículo. El octanaje se refiere a la medida de la resistencia de la gasolina a ser comprimida en el motor.

## Slide 10
LA COMBUSTION
Aunque gran parte de los gases de combustión está compuesto por dióxido de carbono, también contiene sustancias nocivas o tóxicas como el monóxido de carbono (CO), hidrocarburos (HC), óxidos de azufre (SOx), más raramente óxidos de nitrógeno (NOx) y aerosoles.
En el caso de motores de combustión interna, tanto de ciclo de Otto como Diesel, se entiende por residuos de la combustión el conjunto de depósitos que aparecen en la cámara de combustión.

## Slide 11
Los Analizadores de Gases RAG son instrumentos que se utilizan para la medición de los gases de escape de motores a gasolina.
Monóxido de carbono e Hidrocarburos. Contenido máximo de HC en partes por millón. Los años de uso del vehículo se contabilizarán.
Sólo motores de 4 tiempos; Se permitirá solamente la emisión de vapor de agua. La emisión de monóxido de carbono de los vehículos motorizados de dos ruedas de encendido por chispa de dos y cuatro tiempos, no podrá exceder la concentraciónmáxima de 4,5%.

## Slide 12
CAMARA DE COMBUSTION
En un motor alternativo a ciclo Otto, la cámara de combustión es el espacio permanente entre la parte superior del pistón cuando éste se encuentra en el punto muerto superior y la culata o tapa de cilindros. En un ciclo Diésel, de inyección directa, la cámara de combustión principal se encuentra mecanizada en la cabeza del pistón. En los de inyección indirecta, hay una precámara de combustión o una cámara de turbulencia.

## Slide 13
Productos de la contaminación
Cuando se queman los combustibles fósiles, como el petróleo y sus derivados, se generan gases contaminantes muy peligrosos.
Dichos combustibles están formados por moléculas de carbono e hidrógeno, cuya cantidad de energía es elevada. Cuando esas moléculas se queman, se combinan con el oxígeno del aire y se genera energía, la cual se aprovecha para mover los motores de automóviles, durante su combustión generan, dióxido de carbono; sin embargo, también se realiza la llamada combustión incompleta, que aparece como monóxidos de carbono.

## Slide 14: VOLATILIDAD DE LA GASOLINA
-Durante la destilación fraccionada del petróleo y después de extraídas las fracciones de gases y bencinas se separa la fracción de “Gasolinas” constituida por una mezcla variable de hidrocarburos algo volátiles utilizable para motores de combustión diseñados especialmente para ese combustible.

## Slide 15
Valor calórico
El valor calórico es la cantidad de calor generado por unidad de masa del combustible durante la combustión y se mide en Kcal/Kg.
Volatilidad
La volatilidad de una gasolina es el rango de temperaturas desde que comienza a hervir la mezcla hasta que se evapora todo el líquido (normalmente hasta los 200 grados Celsius)

## Slide 16
Número de Octano (Octanaje)
Durante el trabajo del motor una mezcla de aire y vapores de gasolina se comprime y luego quema de manera controlada para sacarle energía mecánica, esta mezcla de gasolina-aire debe resistir determinada compresión sin auto inflamarse o de lo contrario la combustión será descontrolada y el rendimiento del motor muy bajo, el número de Octano mide esa capacidad y se conoce como Octanaje de la gasolina, de manera que mientras mayor sea el número de Octano mas alta es la capacidad de comprimirse sin auto inflamación.

## Slide 17: EMISIONES CONTAMINANTES
-Los indicadores más comunes en un Inventario de Emisiones de contaminantes son los compuestos orgánicos totales como; el monóxido de carbono (CO), los óxidos de nitrógeno (NOx), los óxidos de azufre (SOx), el material particulado (MP), los contaminantes tóxicos atmosféricos.

## Slide 18: CONCENTRACION DE GASES
Los gases de escape de un motor de ciclo Otto están formados en un 80% por Nitrógeno, que no participa prácticamente en la reacción química de combustión, un 14-16% de dióxido de carbono o CO2, y el resto agua (vapor) además de una pequeña proporción de contaminantes, siendo los principales los hidrocarburos (HC) y el monóxido de carbono (CO) . El oxígeno residual es de un 0,3 % aproximadamente. Su proporción varía bastante en función del factor lambda.

## Slide 19
Un correcto analisis de las proporciones de los gases puede dar lugar a diagnósticos muy importantes del funcionamiento del motor. Todos estos productos se obtienen a partir del aire y del combustible que ingresa al motor, el aire tiene un 80 % de Nitrogeno y un 20 % de Oxigeno ( aproximadamente ). AIRE + COMBUSTIBLE ====== > CO + CO2 + O2 + HC + H2O + N2 + Nox ( bajo carga)

## Slide 20
Una combustion completa , donde el combustible y el oxigeno se queman por completo solo produce CO2 ( dioxido de carbono ) y H2O ( agua).
Este proceso de una combustion completa y a fondo muy pocas veces se lleva a cabo y entonces surge el CO ( monoxido de carbono ) y consiguientemente aparece O2 ( Oxigeno) y HC ( Hidrocarburos) , tengamos en cuenta que la aparicion de los mismos es porque al no completarse la combustión "siempre queda algo sin quemar."

## Slide 21: RELACION ESTEQUIOMETRICA
Mezclas para Motor
La relación entre aire y combustible varía constantemente en un motor de pistones. Esta proporción se cálcula de acuerdo al peso.
Proporción
de Mezcla = aire atmosférico en gramos
consumo de gasolina en gramos

## Slide 22
Mezcla Estequiométrica
En condiciones normales, la combustión total de 1 gramo de gasolina se consigue con 14.8 gramos de aire. Sin embargo, los motores no son capaces de crear las condiciones de homogeneidad entre aire y gasolina para quemarla el ciento por ciento. Para contrarrestar esta deficiencia los sistemas de alimentación están diseñados de manera que la mezcla contenga un 10 por ciento más de aire por gramo de gasolina. Esta proporción se denomina "mezcla económica" y se forma con 16 partes de aire por cada parte de combustible.

## Slide 23
Relación de Máxima Potencia
Esta se obtiene con una mezcla que presenta 20% menos de aire que la proporción económica, es decir, 1 gramo de gasolina por cada 12,5 gramos de aire.

## Slide 24: FORMACION DE CONTAMINANTES
El presente de las ciudades es un envenenamiento por elevados niveles de ozono de baja altura, monóxido de carbono, hidrocarburos, metales pesados y otros contaminantes. En este momento podemos decir que la industria automotriz es una de las principales causantes de la contaminación del planeta. Los principales contaminantes generados por el sector automotriz son el plomo, el benceno, el monóxido de carbono, los óxidos de nitrógeno, los hidrocarburos, el ozono troposférico, el dióxido de azufre, las partículas, los aldehídos y los metales

## Slide 25
PLOMO
Investigaciones realizadas han demostrado que entre el 65 y el 90% del plomo incorporado al organismo de los habitantes urbanos proviene de la combustión. El saturnismo, enfermedad producida por la exposición a altas concentraciones de plomo, se conoce desde la antigüedad. Sin embargo, también la exposición a concentraciones bajas de plomo tiene graves efectos sobre la salud

## Slide 26
MONÓXIDO DE CARBONO
Los automóviles son la principal fuente de monóxido de carbono en los países de la OCDE. causando más del 65% de las emisiones. Los motores en marcha de los vehículos estacionados o detenidos por la congestión del tránsito elevan las emisiones.

## Slide 27
ÓXIDOS DE NITRÓGENO
Este término es una denominación que incluye el dióxido de nitrógeno (NO2) y el óxido nítrico (NO). La mayor parte de los óxidos de nitrógeno emitidos por los autos se encuentra en forma de óxido nítrico, pero este compuesto es rápidamente transformado en dióxido de nitrógeno en el aire, por ello
generalmente, se considera
a ambos contaminantes en
conjunto.

## Slide 28
OZONO
Así como su presencia en la parte superior de la atmósfera nos protege de los rayos dañinos del sol, cerca de la tierra el ozono es el principal componente del denominado “smog” y se forma cuando los óxidos de nitrógeno y los hidrocarburos reaccionan en presencia de la luz solar intensa. Estos dos contaminantes primarios son producidos durante la combustión.

## Slide 29
MATERIAL PARTICULADO
El material particulado está compuesto por partículas minúsculas que se originan en la quema incompleta del combustible. Las partículas más pequeñas pueden penetrar en lo profundo del sistema respiratorio.

## Slide 30
HIDROCARBUROS
Loa combustibles no quemados, o quemados parcialmente, emitidos por el caño de escape de un automóvil son denominados hidrocarburos o compuestos orgánicos volátiles (COVs) Algunos hidrocarburos (HC) causan somnoliencia, irritación ocular y tos. También causan daño al medio ambiente por su reacción con los
óxidos de nitrógeno en la
formación de ozono
troposférico y otros agentes
fotoquímicos.

## Slide 31
DIÓXIDO DE AZUFRE
Casi todos los combustibles contienen compuestos de azufre y producen dióxido de azufre al ser quemados. Los automotores emiten parte del dióxido de azufre que puede encontrarse en el aire urbano. Produce broncoconstricción y los efectos combinados de los distintos compuestos azufrados presentes comúnmente en la atmósfera producen irritación en las vías respiratorias.

## Slide 32: CONCLUCION
El sistema de control de emisiones del automotrices es una forma adecuada y capas de controlar la contaminación producida por el automóvil hacia la
atmosfera lo que causa
problemas de salud a las
personas esto por el aire
que respiramos tiene una
cantidad de gases producidos por el automóvil.